## Slide 1: Matematicko-počítačové modelovanie v biomechanike chrbtice
Mária Tješšová
Slovenská technická univerzita
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
MPM seminár
Bratislava 2015

## Slide 2: Motivácia

## Slide 3: Anatómia pohybového segmentu
Stavec
Stavec
Platnička
Nucleus pulposus
Anulus fibrosus
Miecha
Výbežky

## Slide 4: Tvorba modelu-geometrické dáta
röntgen
počítačová tomografia
magnetická rezonancia

## Slide 5: Tvorba konečnoprvkového modelu chrbtice

## Slide 6: Tvorba konečnoprvkového modelu chrbtice
a
b
  Tvar podstavy tela stavca môže byť opísaný elipsou
a
b
pohľad zozadu
pohľad z boku
c
c

## Slide 7: Biomechanický model stavca

## Slide 8: Model celej chrbtice

## Slide 9: Tvorba modelu hrudného koša
Prirodzený kubický spline je interpolačná C2 spojitá krivka skladajúca sa z úsekov 3. stupňa.
Majme dané body P0,P1,...,Pn. i-ty úsek krivky (i=0...n-1) je daný takto:
Qi(t)=ait3+bit2+cit+di
Chceme, aby krivka prechádzala danými riadiacimi bodmi. Úsek Qi teda bude začínať v bode Pi a končiť v bode Pi+1. Teda:
Qi(0)=di=Pi
Qi(1)=ai+bi+ci+di=Pi+1
P0
P1
P2
Q0(t)
Q1(t)
Q2(t)
Qn-1(t)
Pn

## Slide 10: Tvorba modelu hrudného koša

## Slide 11: Mechanický model celej chrbtice s hrudným košom

## Slide 12: Lamého rovnice
Lamého konštanty:
v – vektor premiestnení
bi - zložky vektora sily pôsobiacej na jednotku objemu
σ - Poissonovo číslo
E – Youngov modul pružnosti
 | E [Mpa] | σ
Kortikálna kosť | 12 000 | 0.3
Spongiózna kosť | 10 | 0.2
Endplate – kosť | 12 000 | 0.3
Endplate -pružný | 24 | 0.4
Nucleus pulposus | 1 | 0.49
Anulus fibrosus | 10 | 0.4

## Slide 13: Okrajové podmienky
Rovnomerné zaťaženie:
Sedenie alebo státie vzpriamene
Okrajové podmienky:
vx(x,y,z) =0
vy(x,y,z) =0
vz(x,y,z) =0
z = 0
p=F/plocha (horná podstava stavca)

## Slide 14
Napätia
  Vnútorné sily generujú mechanické napätie.
  von Missesove napätia – napätia potrebné na zmenu tvaru

## Slide 15
Premiestnenia
Z
[m]
[m]
Y
[m]
X

## Slide 16: Ďakujem za pozornosť